## Slide 1
HAMMADDE STOK YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ TASARIMI
Deniz Uluçay
Gözde Uğur
Meltem Atlıer
İlayda Çiçekci
Buse İlhan
Şerife Yetişkin
Tuana Terkin

## Slide 2
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Şirket Tanıtımı
6. en büyük şişeleyici
10 ülke
9.000 çalışan
400 milyon tüketici
Notes: Coca-Cola İçecek 1964’ten beri Türkiye’de Coca-Cola Company markalarından oluşan içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir ve satış hacmi açısından 6. en büyük şişeleyici konumundadır. Toplamda 10 ülkede 25 fabrikası ve 9000 çalışanı ile 400 milyonluk tüketici kitlesine zengin bir ürün portföyü sunmaktadır.

## Slide 3
Hammadde sipariş miktarı
Minimum ambalaj büyüklüğü
05
Eldeki ve yoldaki hammadde miktarı
04
Hammadde tedarik süreleri
03
Sezon bilgisi
02
01
Haftalık plan
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Mevcut Sistem
Notes: Mevcut sistemde, planlama mühendisi, o hafta vereceği hammadde sipariş miktarlarını belirlemek için öncelikle İstanbul’dan gelen haftalık planı gözden geçirir. Bunun yanında içinde bulunduğu mevsime dikkat ederek gelecek haftalarda talebin nasıl olacağını da hesaba katar. Çünkü, Coca Cola İçecek’te üretilen soğuk içeceklerin talepleri hava durumundan dolayısıyla da mevsimden etkilenir. Bu durumda bu ürünlerde kullanılan hammaddelerin talepleri de paralel olarak etkilenecektir. Bunlara ek olarak, bazı hammaddelerin tedarik süreleri de mevsimden etkilenmektedir. Örneğin, plastik kapaklar kış aylarında 1 haftada tedarik edilebilirken, yaz aylarında tedarikçilerin yoğunluğu nedeniyle, 3 haftaya çıkıldığı bilinmektedir. Planlama mühendisi ayrıca mevcut ve yolda olan hammadde miktarı ve Sipariş verebileceği minimum ambalaj büyüklüğne de dikkat ederek, bir sipariş miktarı belirlemiş olur.

## Slide 4
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Problem Tanımı
Belirsiz Talep
Sezonsallık
Değişken Tedarik
Süreleri
KDS Eksikliği
AŞIRI STOKLAMA
Notes: Bu süreci incelediğimizde de taleplerin belirsizliğinin, sezonsallığın, bazı hammaddelerin tedarik sürelerinin sezondan sezona değişmesinin ve geleceği de göz önünde bulunduran bir karar destek sisteminin olmamasının hammaddelerin aşırı stoklanmasına neden olduğunu gördük.

## Slide 5
Chart: Week
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | 1913.9853 | 2166.0963 | 1853.3623 | 1549.8002 | 1493.8749 | 1577.9864 | 1932.7761 | 1633.9117 | 1788.0416 | 1652.7025 | 1587.3818 | 1876.8508 | 1839.7163 | 2614.6164 | 2754.6532 | 2819.9739 | 2813.1509 | 3431.7958 | 3707.1717 | 3478.3257 | 3697.7763 | 3553.0418 | 3632.4556 | 5042.219 | 4967.5029 | 5256.9719 | 5462.3294 | 5975.9467 | 5611.7616 | 5751.7984 | 5966.5513 | 6311.9456 | 7086.8457 | 5116.9351 | 6451.9824 | 6881.4882 | 6956.2043 | 4389.012 | 5406.4041 | 5639.9478 | 4528.6017 | 4169.1143 | 3823.72 | 3240.0843 | 2875.8992 | 3034.7268 | 1811.5301 | 2012.1899 | 2282.8681 | 2196.6313 | 2185.1106 | 2918.1785
Karbondioksit Tüketim Miktarı
Çözüm Yaklaşımı
Hammadde Tüketim Miktarları
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
0,0737 Kg/PHC
0.0356 Kg/PHC
Coca-Cola Original 200 ml Cam Şişe Üretim Miktarı
Chart: Week
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | 500 | 650 | 700 | 200 | 500 | 800 | 900 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 | 2500 | 3000 | 2900 | 2500 | 2700 | 2600 | 2800 | 3000 | 2900 | 3100 | 3000 | 3500 | 3200 | 3200 | 3300 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3400 | 3500 | 4000 | 3300 | 3800 | 2500 | 2300 | 2400 | 1900 | 1600 | 2000 | 1300 | 1100 | 900 | 1300 | 1800 | 2500
Sprite 1.5L Pet Üretim Miktarı
Chart: Week
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | 1100 | 1200 | 950 | 1000 | 800 | 700 | 900 | 900 | 850 | 700 | 600 | 700 | 300 | 800 | 900 | 1000 | 675 | 850 | 1100 | 1150 | 1200 | 1150 | 1100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 3300 | 2000 | 2900 | 3100 | 3100 | 1000 | 2100 | 2000 | 1900 | 1750 | 1450 | 1300 | 1200 | 1100 | 600 | 850 | 1150 | 875 | 600 | 750
Notes: Bu sorunu çözmek için ilk olarak hammadde tüketim miktarlarını hesapladık. Örneğin, karbondioksit koka kola orijinal 200 mililitre ve sprite 1 buçuk litrede kullanılıyorsa
karbondioksit kullanım miktarını da bu son ürünlerdeki kullanım oranlarına ve üretim miktarlarına göre hesaplanır.

## Slide 6
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Çözüm Yaklaşımı
Tahminleme
2. ETS
3. LOG ETS
4. DOĞRUSAL REGRESYON
5. LOGARİTMİK DOĞRUSAL
REGRESYON
1. ARIMA
50
43
47
54
53
SEZONSALLIK
TREND
TAHMİNLEME YÖNTEMİ
HATA DEĞERİ
43
Notes: Daha sonra hammaddelerin sezon ve trend özelliklerini dikkate alan 5 farklı talep tahminleme yöntemi kullandık. Bu yöntemler R paketinde yazılmış bir algoritma aracılığıyla her bir hammadde için hata değerlerine göre otomatik olarak kıyaslanıp seçilir. Örneğin, 2.5 litrelik coca cola etiketi için bütün tahmin yöntemleri denendiğinde hata değerleri gördüğünüz gibiyse, algoritma en düşük hata değerini veren yöntemi, bu örnekte 2. yöntemi, otomatik olarak seçer ve o yöntemi kullanılarak tahminleme gerçekleştirilir.

## Slide 7
.
.
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Çözüm Yaklaşımı - Sabit Tedarik Süresi
Dinamik Programlama
1
2
3
4
.
.
.
.
49
50
51
52
Hafta
Optimal değer
15 dakika* çözüm süresi
~10 saat* çözüm süresi
* Bir hammadde için ortalama değer
Yüksek envanter
Notes: Tahminlemenin ardından da sabit tedarik süreleri olan hammaddeler için dinamik programlama yöntemini uyguladık. Bu yöntem, en küçük birim olan tek bir haftadan başlayarak beklenen talebe göre en az envanter tutmayı sağlayacak sipariş miktarını belirler. Daha sonra bu en iyi değerleri aklında tutarak problemleri genişletir ve tüm haftaların sipariş miktarlarını belirlemiş olur.
Dolayısıyla bu yöntemin teoride mümkün olan en az envanter miktarını verdiğini söyleyebiliriz.
Fakat, bu yöntemi Excel üzerinden çalıştırdığımızda problemin büyüklüğü nedeniyle sorunu kabul edilebilir bir sürede çözemediğini gördük. Bu soruna bir çözüm olarak, sistemin muhtemel envanter seviyelerini gösteren durumlarını uygun tam sayı katları şeklinde ifade ederek yeniden çalıştırdık, 15 dakikada sonuçları alabildik. Fakat bu sefer de toplam envanter miktarlarının çok yükseldiğini yani kötü bir performansla çalıştığını gözlemledik. Hedefimiz şirket için kabul edilebilir sürelerde en az envanter miktarlarını sağlayabilecek sipariş miktarlarını önermek olduğu için bu yöntemi kullanamayacağımıza karar vermiş olduk. Bu yönteme alternatif olarak, dinamik programlamanın önerdiği şekilde yeniden sipariş verme seviyelerine göre çalışan ve kısa sürede sonuç alabileceğimiz bir yöntem arayışına girdik.

## Slide 8
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Çözüm Yaklaşımı - Sabit Tedarik Süresi
Sezgisel Yöntem
1
2
3
4
.
.
.
.
49
50
51
52
Hafta
~O sn*’de sipariş miktarı belirleme
* Bir hammadde için ortalama değer
Optimal değere %2* uzaklıkta
Notes: Ve literatürde aynı gerçek sistemdeki gibi haftada bir envanter kontrolü yapan, ambalaj büyüklüğünün katları kadar sipariş veren ve her hafta için yeniden sipariş verme seviyesi belirleyen bir sezgisel yöntem bulduk. Bu yöntem dinamik programlamadan farklı olarak 52 haftayı değil yalnızca içinde bulunulan haftayı ve tedarik süresini göz önünde bulundurur. Örneğin, şu anda birinci haftadaysak ve tedarik süresi 3 hafta olan bir hammadde ile çalışıyorsak, yalnızca bu 4 haftanın talep tahminlerini dikkate alınır. Bu yüzden de optimal sonuç vaademez. Bu yöntemin optimal değere olan uzaklığını anlayabilmek için de sezgisel yaklaşımın sonuçlarını dinamik programlamayla kıyasladık. Ve gördük ki sezgisel yöntem optimal envanter değerine ortalama % 2 uzaklıkta sonuçlar veriyor ve bunu neredeyse hiç vakit harcamadan yapabiliyor. Bu analizlerin sonucunda sabit tedarik süresi olan hammaddeler için bu yöntemi kullanmaya karar verdik.

## Slide 9
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Çözüm Yaklaşımı-Değişken Tedarik Süresi
Sezgisel Yöntem
%60
%0,3
Simülasyon ile İyileştirme
Uyarlanmış Sezgisel
Yöntem
Notes: Sezgisel yöntem ve dinamik programlama çalışma prensipleri itibariyle değişken tedarik süreli hammaddelere uygulandığında iyi sonuçlar verememektedir. Bu yüzden alternatif olarak simülasyon ile iyileştirme yöntemini uyguladık. Ancak aynı Dinamik Programlamada olduğu gibi simülasyon iyileştirmesi de optimuma yakın değerler vermesine rağmen çok zaman almaktadır ve bu araç şirket tarafından kullanılamayacaktadır. Bunun için mevcut sezgisel yöntemi değişken tedarik süreli hammaddelere uyarlamak için tedarik süresi geçişlerini dikkate alan bir takım modifikasyonlar yaptık. Bu yaklaşımın performansını da simülasyon eniyilemesinin sonuçlarıyla karşılaştırdık. Sezgisel yöntem güncellenmeden önce simülasyon eniyilemesine yüzde 60 uzaklıkta sonuçlar verirken yaptığımız modifikasyonların ardından yüzde 0.3 uzaklıkta sonuçlar verdi.
Yani sonuç olarak, sezgisel yöntemin tüm hammadde grupları için bilgisayar ortamında gayet iyi sonuçlar verdiğini görmüş olduk. Bu sefer de bu yöntemin gerçek hayata kıyasla nasıl bir performans gösterdiğini öğrenmek istedik.

## Slide 10
%100 servis
seviyesi
NİSAN
Mevcut
hammadde
Yoldaki
hammadde
Gözlenen
talep
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Kazanımlar
Pilot Uygulama
%100 servis
seviyesi
%4
ortalama envanter
Notes: Bu yüzden de nisan ayını kapsayan bir pilot çalışma yapmaya karar verdik. Bu ay boyunca hammadde siparişlerini biz veriyor olsaydık, hangi miktarlarda verecektik, talebi karşılayabilecek miydik ve toplamda ne kadar envanter tutacaktık sorularının cevaplarını aradık. Bu çalışma kapsamında mevcut ve yoldaki hammadde miktarlarını ve gözlenen talep miktarlarının bilgilerini şirket danışmanımızdan aldık. Ve bu bilgiler ışığında bizim verdiğimiz siparişler ve üretim planlama mühendisinin verdiği siparişlere göre iki sistemi kıyasladık. İlk olarak gördük ki iki sistem de talebin tamamını karşılaşmayı başardı. Yalnız bizim önerdiğimiz sistemin bunu %4 daha az envanter tutarak yaptığını gözlemledik.

## Slide 11
Talep Güncelleme Sistemi
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Kazanımlar
Arayüz Paketi
Karar Destek Sistemi
Bütçe Karşılaştırma Sistemi
Notes: https://www.flaticon.com/free-icon/spaceship_1830919
Şirketin, önerdiğimiz politikalarla sipariş verebilmesi için bir karar destek sistemi ve bu sistemin kullanılabilmesi için bir arayüz tasarladık. Bu sistem mevcut ve yoldaki envanter miktarıyla birlikte haftalık plan girildiğinde her bir hammadde için haftalık sipariş miktarlarını gösterir ve bu sistemin tüm hammaddelerin sipariş miktarını hesaplaması yaklaşık 7 dakika sürer.
Buna ek olarak, kullanıcı, yılın istediği herhangi bir zamanında gerçekleşen üretim miktarlarını güncelleyerek talep tahminlerini yenileyebilir, buna bağlı olarak karar destek sistemi de güncellenir. Bu şekilde yeni veriler eklendikçe daha güvenilir talep tahminleri ve dolayısıyla da daha iyi performans gösteren bir karar destek sistemi elde edilmiş olacaktır. Bunlara ek olarak, envanter yönetiminin dışında şirket danışmanımızın talebi üzerine, bir bütçe karşılaştırma sistemi de hazırladık. Bu sistem o ana kadarki üretim miktarlarını senelik üretim planıyla kıyaslar ve bu şekilde üretim planlama mühendisi gerekli aksiyonları alma fırastı bulabilir.

## Slide 12
%4 ortalama envanter
%40 kazanım
Şirket Tanıtımı
Mevcut Sistem
Problem Tanımı
Çözüm Yaklaşımı
Kazanımlar
Kazanımlar
%4 ortalama envanter
%40 kazanım
0 TL
0 TL
17 Haziran
Notes: Sunduğumuz karar destek sistemi tutulan ortalama envanteri %4 azaltmasının yanı sıra planlama mühendisinin sipariş verme süresinden de %40 tasarruf etmesine olanak sağlar. Aynı zamanda sunulan paketin uygulanması da şirkete ekstra masraf çıkarmaz. Bütün bu kazanımlara paralel olarak, sistem 17 Haziran’da yani bayram sonrasında planlama mühendisi tarafından kullanılmaya başlanılacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.